Przystawka mikroskopowa do spektrofluorymetru  Edinburgch Instruments FLS1000

- Przystawka ma wykorzystywać wyjście światłowodowe  w torze wzbudzenia spektrofluorymetru oraz wejście światłowodowe  w torze emisji spektrofluorymetru. W tym celu musi zawierać kable światłowodowe wyspecyfikowanie w tabeli.

- Przystawka ma zawierać moduł stolika mikroskopowego, moduł głowicy mikroskopowej oraz inne elementy o parametrach podanych w tabeli:

Tabela specyfikacji

| Sekcja | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| A. Tor wzbudzenia i emisji ze światłowodami | Dwa światłowody wielomodowe, jeden w torze wzbudzenia i jeden w torze zbierania fotonów fluorescencji, na zakres widmowy 400-900 nm. Wejścia i wyjścia światłowodów dopasowane do spektrofluorymetru FLS 1000, oparte na zwierciadłach parabolicznych „90o of-axis” . |
| B. Stolik mikroskopowy ze sterownikiem napędów XY | Zmotoryzowany przesuw w osiach X i Y ( płaszczyzna XY prostopadła do osi optycznej mikroskopu) zakres ruchu w każdej osi: >=25 mm rozdzielczość ruchu z użyciem mikrokroku: nie gorsza niż 200 nm powtarzalność dwukierunkowa: <= 1 μm nośność : >=20 kg sterownik minimum 2 kanałowy. Liniowy, wysoko rozdzielczy przesuw manualny wzdłuż osi Z (oś optyczna mikroskopu), oparty na zasadzie śruby różnicowej lub wysokorozdzielczej zakres ruchu: >=12 mm rozdzielczość: lepsza niż 1 μm Sterownik Ilość osi: >=2 Zgodne z sinikami: DC/step/serwo, obciążalność prądowa: > 3 A kontrola ruchu: open loop / closed loop tryby ruchu: L/R, ruch do punktu, ruch inkrementalny, ruch jednostajny odczyt enkodera: mikrokroki: >=256 korekta luzu/ straty kroku: tak odczyt wyłączników krańcowych: tak interfejsy: Eth / USB/RS232 biblioteki wymagane: C++, C#, Delphi, VB, LabView, Python |
| C. Moduł głowicy mikroskopowej | Głowica wyposażona w: uchwyt rewolwerowa na min. 4 obiektywy mikroskopowe Uchwyt filtrów dichroicznych do fluorescencji mikroskopowej oraz beamsplittera sprzęgi światłowodowe FC/PC dla światłowodów z sekcji A. adapter kamery |
| D. Obiektywy | Dwa zamienne, wysokiej jakości obiektywy mikroskopowe „plan achromat”,: jeden o powiększeniu 4x, NA=0.1 drugi o powiększeniu 20x, NA=0.4 |
| E. Kamera | Kamera do obserwacji mikroskopowej o rozdzielczości > 2 Mpx zintegrowana z głowicą optyczną |
| F. Optyka dichroiczna | Filtr pasmowy lub krótko-przepustowy w torze wzbudzenia wymiary: Ø 25 mm dł. fali odcięcia: ok. 410 nm Filtr pasmowy lub długo-przepustowy w torze emisji wymiary: Ø 25 mm dł. fali odcięcia: ok. 430 nm Beamsplitter dichroiczny długo-przepustowy wymiary: Ø 25 mm dł. fali przecięcia: ok. 425 nm |
| G. Wysoko stabilny i precyzyjny sprzęg do wprowadzania światła laserowego do światłowodu SM | Przesuw: XYZ ręczny Zakres ruchu: >=2 mm Dokładność odczytu: lepsza niż 1.5 μm Czułość ustawienia: < 250 μm “Cross-talk” miedzy osiami: <=20 μm / mm Obiektyw mikroskopowy sprzęgający |

Termin realizacji: 30 dni od daty podpisania umowy.