Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zespołu pompującego do kompresora helowego RSX.

### Specyfikacja techniczna:

### - Zasilanie 3-fazowe 400V, 50 Hz

### - pobór mocy 92 kW (przy 50Hz) (+/- 10%)

### - nominalne ciśnienie 260 PSI (18 bar)

### - wydajność 18,5 g/sek przy 50Hz

### - prędkość obrotowa silnika min. 2900 obr/min przy zasilaniu 50 Hz

### - gwarancja na pompę min. 12 miesięcy od daty uruchomienia lub min. 18 miesięcy od daty dostawy.

Termin dostawy 40 dni od daty podpisania umowy.